## Slide 1
Vormt het object een scheiding tussen grond en grond?
JA
NEE
Bestaat het object uit gemetselde of gestapelde stenen of beton?
JA
NEE
Is het niveau van het maaiveld aan beide kanten van het object ongeveer gelijk (hoogteverschil minder dan 0,5m)?
JA
NEE
Scheiding: muur
Kunstwerkdeel: keermuur
Vormt het object een scheiding tussen grond en water?
JA
NEE
Bestaat het object uit in de grond gedreven metalen segmenten of vergelijkbaar?
JA
Scheiding: damwand
Bestaat het object uit gemetselde of gestapelde stenen of beton?
Vormt het object een scheiding tussen water en water?
JA
Scheiding: damwand
NEE
Bestaat het object uit in de grond gedreven metalen segmenten of vergelijkbaar?
JA
Is één (korte) zijde van het object verbonden met de ‘vaste wal’?
JA
Kunstwerkdeel: strekdam
NEE
Geen IMGeo-classificatie
NEE
Geen IMGeo-classificatie
NEE
Geen IMGeo-classificatie
NEE
Geen IMGeo-classificatie
JA
Scheiding: kademuur

## Slide 2
Is de verticale afstand tussen waterlijn en bovenkant van een herkenbare insteek meer dan 0,5 meter?
NEE
JA
Bedraagt de steilheid van het talud meer 1:4?
NEE
JA
Is de horizontale afstand tussen waterlijn en bovenkant van een herkenbare insteek meer dan 0,6 meter?
NEE
JA
Geen ondersteunend waterdeel
Geen ondersteunend waterdeel
Geen ondersteunend waterdeel
Ondersteunend Waterdeel: oever/slootkant
bovenkant insteek
waterlijn
horizontale afstand:
breedte oever Br > 0,6m
verticale afstand:
hoogte oever H > 0,5m
steilheid
H/Br > 0,25

## Slide 3
wegdeel
berm
berm
water
pand
wegdeel
berm
wegdeel
berm
berm
wegdeel
wegdeel
begroeidterreindeelgrasland agrarisch
berm
water
begroeidterreindeelgemengd bos
afstand
d < 25 m
afstand
d < 25 m
afstand
d < 25 m
afstand
d < 25 m
afstand
d < 25 m
afstand
d > 25 m
afstand
d < 25 m
afstand
d > 25 m